Merkblatt betreffend Trinkwasser-Hausanschlussleitungen der Wasserversorgung Kallnach

als Ergänzung zum Wasserversorgungsreglement

- Die Hausanschlussleitungen bis und mit Wasserzähler dürfen nur von Sanitärinstallateuren erstellt werden, die im Besitz einer Installationsbewilligung der Wasserversorgung Kallnach sind. Diese Installationsbewilligung kann bei der Gemeindeverwaltung Kallnach, z.H. Betriebskommission, mit den nötigen Unterlagen beantragt werden.

- Ein Hausschieber muss installiert werden. (Je nach Situation VonRoll Vollschutz-UNI oder Anbohrschieber Hawle).

- Schieberstandort und Leitungsdurchmesser wird vom Werkmeister festgelegt.

- Die Hausanschlussleitung muss für 16 bar Druck ausgelegt werden (Wavin Druckrohre PE100, Nenndruck PN 16, Rohrserie S5 / SDR 11).

- Druckprobe 15 bar.

- Ordnungsgemässe Bettung der Rohrleitung und Verfüllung des Rohrgrabens erst nachdem die Firma RSW AG Lyss (oder der Werkmeister) die Leitung im offenen Graben eingemessen hat.

- Die Leitungsüberdeckung muss mind. 0.8 m betragen.

- Die Abdichtung der Hauseinführung liegt in der Verantwortung des Bauherrn.

- Der Haupthahn muss mit integriertem Rückflussverhinderer (Bezeichnung KRV) sein.

- Ein Wasserzählerbügel Gawaplast ist zu installieren (Bezug beim Werkmeister).

- Bei bestehenden Installationen sind die beiden vorgenannten Punkte zum Zeitpunkt von Installationsänderungen / -erneuerungen ebenfalls auszuführen, wenn es die Platzverhältnisse erlauben (Rücksprache mit Werkmeister).

- Das Einsetzen eines Passstücks anstelle des Wasserzählers ist nicht gestattet.

- Kontrolle Trinkwasser-Hausinstallation:

  - Fertigstellungsmeldung durch Sanitärinstallateur an Gemeindeverwaltung zuhanden Baukontrolleur.

  - Kontrolle der fertiggestellten Trinkwasserinstallation durch Baukontrolleur

  - Installation des Wasserzählers durch Werkmeister, sobald vom Baukontrolleur die Freigabe erfolgt.

- Vom Wasserzähler ist ein Leerrohr bis zur Aussenablesestelle zu verlegen, zwecks zukünftiger Aussenablesung (Verantwortlich Bauherr, nach Rücksprache mit Werkmeister).

- Bauwasseranschluss gemäss Absprache mit Werkmeister.

- Bei Leitungsersatz mit Grabenlosen Verfahren in Absprache mit dem Werkmeister. Es ist geeignetes Rohrmaterial zu verwenden.

01.09.2010 (angepasst 12.03.2020)

M.Schwab

Werkmeister

Einwohnergemeinde Kallnach

Register der Inhaber einer Installationsbewilligung  der Wasserversorgung Kallnach

Stand 17.3.17

- Etter Heinz AG, Kallnach

- Zwahlen-Itel Haustechnik GmbH, Ried

- Schneitter Service AG, Langendorf, Roger Joggi	( für 2 EFH Gimmerz 34 + 36    ( Für zukünftige Projekte muss die Installationsbewilligung jeweils erneut schriftlich beantragt werden (ohne Einreichung der Unterlagen).

M.Schwab

Werkmeister

Einwohnergemeinde Kallnach